Заказчик

Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск»

Контракт № 01343000323190001300001 от 24.06.2019 г.

проект планировки И проект МЕЖЕВАНИЯ территории

города свирска в границах улиц: Тимирязева, Комсомольская, Щорса, набережная братского водохранилища

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории

19-14-ПП

2019

проект планировки И проект МЕЖЕВАНИЯ территории

города свирска в границах улиц: Тимирязева, Комсомольская, Щорса, набережная братского водохранилища

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории

19-14-ПП

Директор	Хотулева В. А.

Ведущий архитектор проекта	Тучина О. В.

2019

Содержание

Состав документации	3

Состав авторского коллектива	5

Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории	6

1.1. Плотность и параметры застройки территории, этапы проектирования, строительства, реконструкции и характеристики объектов капитального строительства	6

1.2. Каталог координат поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий	8

Состав документации

| Номер п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Основная часть проекта планировки территории | 19-14-ПП |
| 1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории | Приложение № ___ к постановлению администрации (далее – Постановление) |
| 2 | Чертеж планировки территории, на котором отображены красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства | Приложение № ___ к Постановлению, М 1:1000 |
|  | Основная часть проекта межевания территории | 19-14-ПМ |
| 3 | Перечень и сведения об образуемых земельных участках | Приложение № ___ к Постановлению |
| 4 | Чертеж межевания территории | Приложение № ___ к Постановлению, М 1:1000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории* | 19-14-ПП-ОМ |
| 5 | Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий | Книга |
| 6 | Обоснования положений по планировке территории | Книга |
| 7 | Фрагмент карты планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | М 1:5000 |
| 8 | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети | М 1:1000 |
| 9 | Чертеж (схема), на котором отображены границы зон с особыми условиями использования территории, границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия | М 1:1000 |
| 10 | Чертеж (схема), на котором отображено местоположение существующих объектов капитального строительства, границы существующих земельных участков, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | М 1:1000 |
| 11 | Чертеж (схема), на котором отображено местоположение существующих и планируемых объектов инженерно-технического обеспечения | М 1:1000 |
| 12 | Схема планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории | М 1:1000 |
|  | Материалы проекта планировки и межевания территории в электронном виде | 19-14-ППиПМ-ЭВ |
| 13 | Проект планировки территории, включая проект межевания территории | Диск |
|  | XML-документы, содержащие сведения о границах образуемых и изменяемых земельных участков |  |

Примечание:

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории с учетом требований приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. № 740/пр не разрабатывается, так как рельеф территории имеет уклон менее 8 процентов и проект планировки территории не предусматривает размещение автомобильных дорог общего пользования, проездов, железнодорожных линий, выделение элементов улично-дорожной сети.

Состав авторского коллектива

| ООО «Градостроительная мастерская «Линия» |
| --- |
| Главный архитектор проекта | В.А. Хотулева |
| Ведущий архитектор | О.В. Тучина |
| Главный специалист (градостроительное межевание) | И.В. Сенотрусов |
| Главный специалист (размещение объектов инженерно-технического обеспечения) | П.В. Ковшаров |
| Главный специалист (вертикальная планировка территории, инженерная подготовка и инженерная защита территории) | Р.Е. Елшин |
| Главный специалист (защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности) | А.К. Щемелева |
| Экономист | Е.О. Ефимов |
| Нормоконтроль | Р.А. Хотулев |

Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории

1.1. Плотность и параметры застройки территории, этапы проектирования, строительства, реконструкции и характеристики объектов капитального строительства

| Условный номер зоны планируемого размещения | Площадь, кв. м (для линейных объектов – протяженность, м) | Основной вид использования объектов капитального строительства 1 | Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства | Очередь планируемого развития территории4 | Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ3 |
| А-1 | 13870 кв.м. | Многоквартирные многоэтажные жилые дома | Общая жилая площадь 5659,2 кв.м. | 1 1 | ПИР СМР |
| А-2 | 12615 кв.м. | Многоквартирные многоэтажные жилые дома | Общая жилая площадь 4073,58 кв.м. | 1 1 | ПИР СМР |
| А-4 | 3490,6 кв.м. | Многоквартирные многоэтажные жилые дома | Общая жилая площадь 623,49 кв.м. | 1 1 | ПИР СМР |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| А-3 | 5200,0 кв.м. | Общеобразовательные учреждения | Школа искусств на 650 мест | 1 1 | ПИР СМР |
| А-5 | 9272,4 кв.м. | Детские дошкольные учреждения общего типа | Гостиница 80 мест | 2 2 | ПИР СМР |
| А-6 | 5563,0 кв.м. | ### | Баня 40 мест | 2 2 | ПИР СМР |
| А-8 | 39752,4 кв.м. | ### | реконструкция стадиона Ангара | 1 1 | ПИР СМР |
| А-9 | 3536,4 кв.м. | ### | реконструкция библиотеки | 1 1 | ПИР СМР |
| ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| - | L=0,98км | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети водоотведения d200 | 1 1 | ПИР СМР |
| - | L=0,67км | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Сети ливневой канализации d600 | 1 1 | ПИР СМР |
| - |  | Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | Локальные очистные сооружения ливневой канализации | 1 1 | ПИР СМР |

1 В соответствии с классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540.

2 Объекты капитального строительства местного значения должны быть приспособлены для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением № 1), а также СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

3 Объект включен в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Иркутска на период 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года.

4.Временные сроки реализации проекта 1 – 2019-2025 гг.

1.2. Каталог координат поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий

Красные линии

Существующие красные линии в отношении территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, отсутствуют.

Настоящим проектом планировки территории предлагается установить красные линии. Устанавливаемые красные линии установлены с учетом существующих земельных участков индивидуальных и многоэтажных жилых домов, существующих объектов инженерной инфраструктуры, общественных и коммунальных объектов. Координаты поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий указаны в системе координат ведения государственного кадастра недвижимости, и представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Координаты поворотных и концевых точек устанавливаемых красных линий

| Поворотные точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 471973,94 | 3270626,11 |
| 2 | 471746,77 | 3270630,38 |
| 3 | 471750,11 | 3270660,31 |
| 4 | 471750,93 | 3270725,54 |
| 5 | 471975,88 | 3270722,89 |
| 6 | 471974,54 | 3270656,10 |
| 7 | 471989,54 | 3270655,97 |
| 8 | 471990,88 | 3270722,71 |
| 9 | 471991,16 | 3270737,71 |
| 10 | 471994,13 | 3270938,60 |
| 11 | 471979,07 | 3270938,96 |
| 12 | 471976,32 | 3270738,10 |
| 13 | 471751,11 | 3270740,53 |
| 14 | 471753,60 | 3270941,86 |
| 15 | 471738,65 | 3270942,01 |
| 16 | 471521,49 | 3270944,60 |
| 17 | 471517,92 | 3270664,55 |
| 18 | 471735,11 | 3270660,63 |
| 19 | 471731,78 | 3270630,68 |
| 20 | 471517,53 | 3270634,55 |
| 21 | 471500,91 | 3270631,37 |
| 22 | 471494,50 | 3270631,37 |
| 23 | 471494,46 | 3270638,56 |
| 24 | 471419,86 | 3270639,22 |
| 25 | 471419,79 | 3270632,10 |
| 26 | 471362,52 | 3270632,59 |
| 27 | 471362,72 | 3270662,59 |
| 28 | 471502,88 | 3270661,40 |
| 29 | 471503,73 | 3270727,93 |
| 30 | 471363,10 | 3270729,90 |
| 31 | 471363,18 | 3270744,90 |
| 32 | 471503,92 | 3270742,93 |
| 33 | 471506,49 | 3270944,78 |
| 34 | 471364,32 | 3270946,62 |
| 35 | 471347,74 | 3270666,03 |
| 36 | 471349,33 | 3270946,77 |
| 37 | 471343,74 | 3270986,61 |
| 38 | 471464,17 | 3270985,29 |
| 39 | 471464,02 | 3270978,15 |
| 40 | 471574,68 | 3270976,83 |
| 41 | 471574,68 | 3270974,40 |
| 42 | 471588,17 | 3270974,40 |
| 43 | 471588,17 | 3270983,81 |
| 44 | 471588,16 | 3270983,81 |
| 45 | 471618,02 | 3270983,45 |
| 46 | 471919,09 | 3270979,88 |
| 47 | 471917,72 | 3271154,42 |
| 48 | 471870,48 | 3271154,42 |
| 49 | 471814,91 | 3271149,94 |
| 50 | 471722,58 | 3271147,29 |
| 51 | 471644,24 | 3271153,11 |
| 52 | 471596,31 | 3271152,56 |
| 53 | 471561,70 | 3271155,76 |
| 54 | 471492,94 | 3271159,25 |
| 55 | 471460,01 | 3271166,34 |
| 56 | 471430,18 | 3271170,07 |
| 57 | 471405,46 | 3271172,22 |
| 58 | 471376,51 | 3271178,01 |
| 59 | 471347,88 | 3271181,74 |
| 60 | 471343,74 | 3271182,38 |